迎接4K时代――AMD第六代Carrizo APU首发测试

在今年年中，AMD宣布了针对桌面平台的Godavari处理器和针对移动平台的Carrizo处理器，从而完成了的产品更新。从第一次披露开始，我们对这款采用SoC设计的Carrizo APU就非常感兴趣。Carrizo是第一款采用SoC设计的主流APU，支持HEVC/H.265和4K视频硬件解码、支持异构系统架构HSA 1.0、支持ARMTrustZone安全处理器……（详情可参见本刊7月上刊相关报道）。经过了5个代次的演进之后，第六代Carrizo APU在笔记本电脑领域给我们提供了新的选择。

在几个月的等待之后，我们终于拿到了采用Carrizo APU的正式机型：宏暮Aspire E5-552G，这款机型采用了定位高端的FX-8800P APU。FX-8800P和上代Kaveri APU一样采用28nm制程，在制造工艺方面没有多大的进步，但是CPU部分从4个“压路机”核心变为4个“挖掘机”核心，GPU部分也采用了第三代次世代图形核心（GCN）架构，总计拥有12个计算核心（4个CPU+8个GPU）。另外，通过采用源自GPU的高密度库设计，Carrizo APU的核心面积较前代产品缩小了23%，同时功耗也进一步降低，其最高TDP功耗仅为35W。在进行了架构和设计的显著改进后，Carrizo APU在性能、功耗、影音播放以及游戏方面，究竟表现如何呢？对宏暮Aspire E5-552G的测试将告诉我们答案。

我们选择了主要标准软件PGMark 8、new 3DMark、3DMark 11以及普通用户比较常用的鲁大师进行平台测试，以便对Carrizo APU移动平台的综合性能有一个基本的了解。从实际测试来看，采用AMD FX-8800P+Radeon R8 M365DX组合的宏暮Aspire E5-552G，针对平台性能的PCMark 8 Home accelerated模式测试得分为2765分，鲁大师得分为124598，对于一款没有SSD的笔记本电脑来说，这样的表现已经相当不错了。而针对图形性能的new 3DMark Cloud Gate模式得分为5619分，而3DMark11得分为P2357，这样的表现说明主打影音应用的宏暮Aspire E5-552G在应对普通3D游戏时不存在什么问题，不过毕竟这款产品搭配的只是入门级独立显卡，即便是开启了混合交火也无法媲美配备高端独立显卡的专业游戏本。

VSR：实现屏幕软升级

Carrizo APU除了在安全性、架构、性能、功耗等方面的改进外，对于用户来说最大的价僮就是优化了在高清以及4K超清视频方面的表现，因此我们此次测试的主要内容也放在了这个方面。谈到对高清以及超清的支持，我觉得VSR（虚拟超级分辨率）功能对于普通笔记本电脑用户来说会很有价值。打开AMD CCC控制中心，我们可以在显示器信息栏的图像缩放首选项中勾选“启用虚拟超级分辨率”。这个功能可以赋予笔记本电脑屏幕更高的虚拟分辨率，让1920 x1080分辨率的笔记本电脑实现2K分辨率显示，外接4K显示器时可以享受4K超清画面。这一功能无论是在工作中，还是在视频播放、游戏娱乐中，都会发挥很大的作用，这些在稍后的测试中可以看到。

视频：4K H.265硬解码

我们现在正处于从高清1080p向4K超清过渡的阶段，在进入高清时代后，视频的硬件解码就已经成为降低系统资源占用的主要方式，而进入4K时代后HEVC/H.265的压缩格式也开始逐步替换之前的AVC/H.264。HEVC/H.265可以在画质接近的情况下显著提高压缩比，无论是对于本地视频存储播放还是对于在线视频播放都很有价值。Carrizo APU内部采用了改进的UVD 6统一视频解码器，提供了对HEVC/H.265以及4K分辨率H.264硬件解码的支持。在使用Carrizo APU对HEVC/H.265视频进行硬件解码时，整个平台的资源占用率可以显著降低，同时还有助于降低影音播放时的平台功耗，提高笔记本电脑的实际续航时间。

在测试中，我们选择了比较常用的迅雷影音作为视频播放测试软件。在播放120Mbps码率的4K H.265超清视频时，宏暮AspireE5-552G的CPU资源占用率基本保持在30%以内，而迅雷影音单个资源占用率不超过15%，4K H.265视频可以流畅播放，不过在播放125Mbps码率的4K H.264视频时，偶尔会出现卡顿情况。至于目前常用的1080p高清视频，宏基Aspire E5-552G在播放时更是显得轻松自如，可以提供不错的影音娱乐体验。

相对于本地视频，现在绝大多数用户更习惯于直接在视频网站上进行影音播放，因此我们同样使用迅雷影音进行了在线视频播放测试。在线视频源来自巢响看看（原迅雷看看），不过因为无法找到4K在线视频片源，我们仅选择了一部1080p影片来体验，从资源占用和带宽消耗来看，目前在线高清视频在使用Carrizo APU平台播放时没有问题，资源占用不足5%。

坦白讲，在使用过众多主打游戏卖点的专业游戏笔记本电脑之后，我们再使用宏基Aspire E5-552G来玩游戏多少显得不够专业，因为无论是从外观还是配置来看，它都只能是“兼职”游戏平台。不过从实际测试来看，采用Carrizo APU最顶级型号以及入门级独立显卡的宏基AspireE5-552G在游戏测试中却让人眼前一亮。在目前最流行的《英雄联盟》中，宏基Aspire E5-552G可以在1080p分辨率、高画质设置下将游戏帧速稳定在60fps，而在《古墓丽影9》中，普通画质下平均游戏帧速也稳定在30fps左右，流畅运行没有问题。

另外，因为Carrizo APU及RadeonR8M365DX独立显卡都已经加入了对DirectX12的支持，所以对于希望在Windows10系统下玩游戏的用户来说宏基Aspire E5-552G也可以一展身手。我们选择了RTS大作《奇点灰烬（Ashes ofthe Singularity》来进行测试，这款游戏以同屏幕众多单位的恢宏战斗场景著称。我们首先在预装的Windows 8.1（DirectX11）环境下测试，宏基Aspire E5-552G在低画质下的平均帧速在10fps左右；之后我们将系统自动升级至Windows10（DirectX12），此时游戏在低画质下的平均帧速略有提升。不过，这样的重型游戏还是交给专业选手吧。

游戏支持高清甚至超清，但是笔记本电脑却没有高清屏幕，这可能是很多笔记本电脑用户最痛苦的事情。这个时候，就需要VSR功能发挥威力了。在开启VSR后，我们使用宏暮Aspire E5-552G自带的1920 x1080屏幕就可以达到2K屏幕的效果，而在连接2560x1440外接显示器的时候，则可以直接提供4K分辨率的画面。更高的分辨率，在运行《英雄联盟》这样的低负载游戏时，可以有助于改善游戏画面，显得更加精细一些。

续航：影音娱乐更持久

Carrizo APU和上一代Kaveri APU一样采用28nm制程，不过通过SoC设计、增强一级缓存、缩减二级缓存、采用高密度库设计、改进时钟门控、强化分支预测等方式，使得整个平台在拥有不错性能的同时，功耗也得到了良好的控制，性能功耗比表现更好。我们选择了PCMark8、MobileMark 2012两款软件来进行整个平台的基准续航测试，仅采用内置4芯电池的宏基Aspire E5-552G在PCMark8 Home accelerated模式下续航时间超过3个小时，而在MobileMark 2012Office模式下测试续航时间同样超过3个小时。除了基准测试，我们还采用播放高清视频的方式模拟了影音本最常见的工作模式，在启用省电模式的情况下，硬解HEVC 1080p同清视频全屏播放，进行实时续航时间测试，宏基Aspire E5-552G可以坚持5个多小时，这样的表现堪称优秀。由此可见，Carrizo APU在改进了UVD之后，在进行高清视频播放时的功耗较前代Kaveri平台降低明显。

写在最后

除了工作以外，目前笔记本电脑最主要的应用就是影音播放和游戏娱乐。而基于第六代Carrizo APU的笔记本电脑可以实现HEVC/H.265编码4K超清视频的硬件解码，并且可以在普通高清视频的播放过程中实现更低的功耗。同时，在与独立显卡组成交火系统后，基于第六代CarrizoAPU的笔记本电脑也可以满足常见3D游戏的性能需求，让普通的家用笔记本电脑也可以拥有不错的游戏性能，这一点在升级到Windows10平台后在DirectX 12游戏中表现得更为明显。出色的4K视频播放能力，相对均衡的游戏表现，让CarrizoAPU成为家庭娱乐的优秀伙伴。

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/154383/